OGŁOSZENIE

Tryb  podstawowy z możliwością  przeprowadzenia  negocjacji treści  ofert na „ Wykonanie  renowacji  kanałów sanitarnych  w ulicach  Prusa i  Broniewskiego  w Łomży”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym  z możliwością  przeprowadzenia negocjacji treści  ofert  w celu  ich  ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający  nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie  20 SWZ.

Każdy  z  Wykonawców  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  Regulaminem  udostępnionym   na  stronie  : www.mpwik.lomza.pl.  www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu  nie  mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane  polegające  na renowacji   sieci kanalizacji sanitarnej w technologii :

- krakingu odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej  w  ul. Prusa wykonanej z rur kamionkowych o średnicy 200 mm i wstawienie rur PE-HD 100 RC SDR 17 o średnicy zewnętrznej 250 mm na długości ok.120 m – zadanie  nr 1,

- instalacji rękawa z włókniny nasączonej żywicą poliestrową i utwardzanej termicznie w kanale Dn200 o długości ok.  560 m w ul. Broniewskiego- zadanie  nr 2.

Zamawiający  ma prawo do  rezygnacji z realizacji przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia  zadania  nr  2.

Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w pracach dotyczących przedmiotu zamówienia.

| ZAKRES ROBÓT: |
| --- |
| Kraking kanału dn200 przy pomocy rur PE-HD 100 RC o średnicy zewnętrznej 250mm, SDR17 wraz z pracami towarzyszącymi czyli przygotowaniem niezbędnych wykopów, zgrzaniem rur, oraz wykonaniem inspekcji powykonawczej i i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i SIWZ ul. Prusa | m | Ok. 120, długość szacunkowa |
| Renowacja kanału dn200 przy pomocy rękawa nasączonego żywicami o minimalnej grubości nominalnej 6,0mm wraz z pracami towarzyszącymi czyli inspekcją telewizyjną, czyszczeniem wraz z wywozem odpadów, frezowaniem i otworzeniem przykanalików włączonych na wcinkę, pomiarami, obróbką rękawa w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i SIWZ ul. Broniewskiego | m | Ok. 500 długość szacunkowa |

  - Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w formie:

- papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK   Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

- elektronicznej  ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  http://www.mpwik.bip-lomza.pl

  - Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest :

-  w  sprawach  merytorycznych  Karol Miśkiewicz– tel. 86 216 62 77  wew. 23 w godz.700 - 1500

- w sprawach proceduralnych  Ewa  Sobiechowska  - Tel. 86 216 62 77  wew. 26 w godz. 700 - 1500.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

- ul. Prusa – 14 dni od  daty  podpisania umowy

- ul. Broniewskiego – 90 dni  od  daty  podpisania  umowy

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust.1  Regulaminu i  spełniający warunki określone w Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.

8. Zamawiający nie  wymaga wniesienia  wadium.

9. Kryterium wyboru ofert jest:

Cena brutto [PLN] – waga 100  %

10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 do  skrzynki  na  korespondencję znajdującej  się  na  drzwiach  wejściowych  do  budynku  administracyjnego.

11.Termin składania ofert upływa  29.06.2021 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: Wykonawca  jest  związany  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert do dnia 28.07.2021 r.

13.Otwarcie ofert jest  niejawne i nastąpi w dniu 29.06.2021 r. o godz. 1030 w  budynku  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali   Nr 2  parterze.

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający  nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

Łomża, 11.06..2021  r.