Znak sprawy: PG 6  S  /2022

SPECYFIKACJA   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb  podstawowy na

DOSTAWĘ  WODOMIERZY NOWYCH DLA ODBIORCÓW MIASTA ŁOMŻA, MODUŁÓW RADIOWYCH DO SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ ODKUPIENIE WODOMIERZY UŻYWANYCH (W RAMACH ROZLICZENIA)  DO MPWiK SP. Z O.O. W ŁOMŻY

ZATWIERDZAM:

Łomża, 23.09. 2022 r.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Telefon: 86 216  62 77 lub 216 62 78  Fax: 86 216 28 13

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpwik.lomza.pl

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania  www.mpwik.lomza.pl.

NIP: 718-10-09-763

Godziny urzędowania: pn. – pt. 700 - 1500

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem udostępnionym na stronie: www.mpwik.lomza.pl oraz www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

- Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej dla Odbiorców Miasta Łomża i modułów radiowych do systemu radiowego oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) w okresie od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

3a. Wodomierze:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę nowych wodomierzy :

- wodomierzy domowych

- wodomierzy statycznych

- wodomierzy przemysłowych

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości wodomierzy niezbędnych dla spółki, Kod CPV–33252110-5.

3a.1 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R(160
dla poziomej pozycji zabudowy oraz R/100 dla pionowej pozycji zabudowy – DN15, Q3 2,5 m3/h, L=110 mm - w ilości około 50 szt.

3a.2 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R(160 
dla poziomej pozycji zabudowy – oraz R/100 dla pionowej pozycji zabudowy DN20, Q3 4,0 m3/h, L=130 mm - w ilości około 1 400 szt.

3a.3 Wodomierze ultradźwiękowe o współczynniku R(250 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN25, Q3 6,3 m3/h, L=260 mm - w ilości około 120 szt.

3a.4 Wodomierze ultradźwiękowe o współczynniku R(250
dla dowolnej pozycji zabudowy – DN32, Q3 10,0 m3/h, L=260 mm 
- w ilości około  88 szt.

3a.5 Wodomierze ultradźwiękowe o współczynniku R(250
dla dowolnej pozycji zabudowy – DN40, Q3 16,0 m3/h, L=300 mm 
- w ilości około 42 szt.

3a.6 Wodomierze przemysłowe ultradźwiękowe o współczynniku R(400 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN50 Q3 25,0 m3/h o długości zabudowy L=200 lub 270 mm - w ilości około 1 szt.

3a.7 Wodomierze przemysłowe ultradźwiękowe o współczynniku R(400 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN80 Q3 63,0 m3/h o długości zabudowy L=225 lub 300 mm - w ilości  około 1 szt.

3a.8 Wodomierze przemysłowe ultradźwiękowe o współczynniku R(400 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN100 Q3 100,0 m3/h o długości zabudowy L=250 lub 360 mm - w ilości  około 1 szt.

3a.9 Wodomierze przemysłowe proste o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN50 Q3 25,0 m3/h o długości zabudowy L=200, 270 lub 300 mm - w ilości około 32 szt.

3a.10 Wodomierzy przemysłowych prostych o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN80 Q3 63,0 m3/h o długości zabudowy L=225, 300 lub 350 mm - w ilości około 14 szt.

3a.11 Wodomierzy przemysłowych prostych o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN100 Q3 100,0 m3/h o długości zabudowy L=225, 300 lub 350 mm - w ilości około 4 szt.

3b. Odkup wodomierzy:

3b.1 Odkup wodomierzy używanych  DN 15 – 20  w ramach rozliczenia – w ilości około 2091 szt.

3b.2 Odkup wodomierzy używanych DN 25 – 40 w ramach rozliczenia – w ilości około  254 szt.

3b.3 Odkup wodomierzy DN 50 – 100 w ramach rozliczenia – w ilości około  54 szt.

W zależności od zapotrzebowania ilości i średnice wodomierzy podane w zakresie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w granicach maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy.

Zamawiający zastrzega prawo do całkowitej rezygnacji z zakupu wodomierzy fi 50,65, 80 i 100 bez podania przyczyny.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany typów wodomierzy dla określonej średnicy przy realizacji zamówienia.

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,

- Aktualny atest higieniczny PZH,

- Przepływ nominalny:

  - Q3=2,5 m3/h dla DN15 zgodnie z  PN-EN 14154,

  - Q3=4,0 m3/h dla DN20 zgodnie z  PN-EN 14154,

- Klasa metrologiczna: minimum R≥160-H i R≥100-V, zgodnie z PN-EN 14154,

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromo - niklową,

- Oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

- Liczydło wodomierza hermetyczne IP68, ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr,

- Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- Brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza
z liczydłem,

- Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych,

- Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego.

- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.3, 3a.4 i 3a.5

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,

- niski próg rozruchu,

- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 16 rejestrów rocznych, zapisywanych w pamięci wodomierza z możliwością manualnego odczytu

- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu,

- detekcja temperatury

- alarm temperaturowy

- liczydło hermetyczne klasy IP68,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,

- alarm pustej rury, anormalnej temperatury,

- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna,

- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,

- wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania w trakcie eksploatacji modułu radiowego bez naruszania cechy legalizacyjnej

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.6, 3a.7, 3a.8

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,

- niski próg rozruchu,

- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 16 rejestrów rocznych,

- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu,

- wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania w trakcie eksploatacji modułu radiowego bez naruszania cechy legalizacyjnej

- liczydło hermetyczne klasy IP68,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,

- alarm pustej rury, anormalnej temperatury,

- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna,

- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.9, 3a.10, 3a.11

- pozycja zabudowy wodomierza – poziom, pion, skos

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- liczydło elektroniczne z wbudowanym modułem radiowym i rejestratorem danych,

- wodomierze mechaniczne powinny posiadać modularne liczydło z możliwością montażu zamiennie nadajnika impulsów i modułu  radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej

- oferowane wodomierze muszą być przystosowane do odczytu radiowego

Wymagania ogólne dla wszystkich wodomierzy

Okres trwania gwarancji:

- wodomierze domowe – 24 miesiące.

- wodomierze statyczne – 24 miesiące,

- wodomierze przemysłowe – 24 miesiące,

- Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy,

- wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną w roku dostawy, karty katalogowe i deklaracje zgodności oraz oświadczenie, że są produkowane w Unii Europejskiej.

- Wskazana przez zamawiającego ilość wodomierzy musi być dostarczona w komplecie z zamontowanymi na nich modułami radiowymi. Szczegółowa konfiguracja nadawania modułu radiowego zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy, a przed pierwszą planowaną wysyłką towaru.

- Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia pkt.3.

- Podane ilości wodomierzy są wielkościami szacunkowymi.

- Zamawiający zastrzega sobie do zakupienia większej lub mniejszej ilości wodomierzy przy zastosowaniu ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. Z powodu zakupu mniejszej ilości wodomierzy niż w SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

3c. Moduły radiowe do systemu radiowego:

3c.1 Moduł radiowy montowany bezpośredni na liczydle lub mocowany w oddaleniu od wodomierza do wodomierzy  DN 15 – DN 100 - w ilości ok. 270 szt.

Wymagania szczegółowe dla modułów radiowych:

- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza). Nie dopuszcza się rozwiązań zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji,

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza dla wodomierzy DN15-DN20,

- Montaż modułu mocowanego w oddaleniu od wodomierza dla wodomierzy DN25- DN100

- Częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie 868 MHz,

- Transmisja danych: jednokierunkowa

- Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych 
i optycznych,

- Klasa szczelności modułu: IP68 uzyskiwana poprzez zalewanie elektroniki żywicą,

- Zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,

- Funkcje modułu radiowego:

  - Podanie aktualnego wskazania wodomierza,

  - Podanie informacji o alarmach, w tym:

    - o użyciu magnesu neodymowego,

    - o demontażu modułu radiowego,

    - o wycieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

    - o stanie baterii,

    - o przepływie wstecznym,

  - Aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego
i zimowego oraz lat przestępnych),

  - Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny).

- Funkcje programowalne modułu:

  - Aktualna data i godzina,

  - Aktualne wskazanie wodomierza,

  - Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny, w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,

  - Próg wycieku,

  - Próg przepływu wstecznego.

- Oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870MHz  o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”

- Oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 500m w wolnej przestrzeni;

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

3d. Oprogramowanie systemu radiowego

3d.1  Wymagania szczegółowe dla oprogramowania dot. aplikacji:

- Rozwiązanie oparte o przeglądarkę internetową

- Możliwość kreowania wzoru eksportu plików,

- Możliwość kreowania kont użytkowników,

- Możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym firmy (LogicSynergy) w układzie wymiany plików,

- Możliwość importu i eksportu plików w formacie: csv.

- Licencja wydana na nieograniczoną ilość wodomierzy, bez opłat dodatkowych
w okresie 10 lat od podpisania umowy.

- Jedna licencja pozwalająca na pracę na kilku kontach (różnych stanowiskach) Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego wsparcia technicznego (konsultacje telefoniczne, wymiana korespondencji elektronicznej, pomoc zdalna) przez cały czas ważności licencji. Wszelkie aktualizacje będą wprowadzane nieodpłatnie przez cały czas ważności licencji.

3d.2 Wymagania szczegółowe dla oprogramowania dot. konfiguracji i odczytu modułów radiowych:

- Jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych oparte na systemie operacyjnym Android min. 9.0,

- Oprogramowanie w języku polskim,

- Informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,

- Interaktywna mapa ułatwiająca poruszanie się w terenie oraz odczyt liczników,

- Licencja wydana na nieograniczoną ilość wodomierzy, bez opłat dodatkowych
w okresie 10 lat od podpisania umowy.

- Jedna licencja pozwalająca na pracę na kilku kontach (różnych stanowiskach) Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego wsparcia technicznego (konsultacje telefoniczne, wymiana korespondencji elektronicznej, pomoc zdalna) przez cały czas ważności licencji. Wszelkie aktualizacje będą wprowadzane nieodpłatnie przez cały czas ważności licencji, do samodzielnego pobrania we wskazanym sklepie internetowym.

3d.3 Wymagania szczegółowe dla oprogramowania dot. urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:

- Zestaw odczytowy zawierający:

  - smartphone o parametrach min. 8 4/64GB Dual SIM LTE z oprogramowanie min. Android 9.0,

  - odbiornik radiowy współpracujący ze smartfonem przez złącze bluetooth,

- Możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,

- Optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,

- Zapasowy komplet akumulatorów do odbiornika radiowego wraz z ładowarką sieciową,

3d.4 Wymagania szczegółowe dot. szkolenia z oprogramowania systemu radiowego

- Zamawiający wymaga przeszkolenia minimum ……. pracowników. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z części teoretycznej i praktycznej w siedzibie Zamawiającego w wymiarze min. 5 godzin w ilości 2 spotkań.

- Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w paragrafie 19 pkt. 6 lub 7 „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych”

Zamawiający przewiduje udzielenie udzielania zamówień na podstawie paragrafu 19 pkt.6 lub 7 - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy o wartości do 30 % zamówienia podstawowego, dotyczącego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych z pkt. 3a.1 i 3a.2.

- Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Informacje o środkach komunikowania się zamawiającego z wykonawcami

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się tradycyjnie - ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie składa się pod  rygorem nieważności – w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została w ciągu pięciu dni potwierdzona pisemnie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych - Ewa Sobiechowska 
e-mail:zamowieniapubliczne@mpwik.lomza.pl

- w sprawach merytorycznych – Piotr Kaczyński e-mail: zakladsieci@mpwik.lomza.pl

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą od  dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2.11.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SIWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ 
- załącznik nr 2 i 2a.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

- Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznaczyć jako „zastrzeżone”.

- Do oferty należy dołączyć:

- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia  oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawcy  wspólnie  ubiegającego  się o  udzielenie  zamówienia – zał.  Nr 3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

- Oświadczenia podmiotu  udostępniającego  zasoby  - zał. Nr 4

- Karty katalogowe i deklaracje zgodności dotyczące oferowanych produktów. Nie załączenie kart katalogowych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. 12 w dwóch kopertach:

Kopertę zewnętrzną nieoznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 i oznaczyć:

Tryb podstawowy na DOSTAWĘ WODOMIERZY NOWYCH DLA ODBIORCÓW MIASTAŁOMŻA, MODUŁÓW RADIOWYCH DO SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ ODKUPIENIE WODOMIERZY UŻYWANYCH (W RAMACH ROZLICZENIA) DO MPWiK SP. Z O.O. W ŁOMŻY

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd, 18 -400 Łomża, w Sekretariacie – pokój nr 101.

Termin składania ofert upływa: 4.10.2022 r. o godz. 10.00

- Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 4.10.2022 r. o godzinie 10.30

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie, po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania

# Podstawy wykluczenia

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy którzy, nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust.1  Regulaminu oraz  UWZGLĘDNIAJĄCY  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA  Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu (jeżeli Zamawiający je przewiduje).

Na podstawie paragrafu 9 Regulaminu, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot  zamówienia.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie  zdolności  technicznej jeżeli wykaże:

- że zrealizował przynajmniej jedną dostawę nowych wodomierzy do wody zimnej o wartości nie  mniejszej niż 150 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  sporządzone przez  podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie  uzyskać  tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające  ich należyte wykonywanie

- jakości oferowanych wodomierzy spełniających wymagania określone w SIWZ

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- oferowane wodomierze spełniają wymagania określone w SIWZ

- oferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN14154-1, PN-EN 14154-2 i posiadają aktualne zatwierdzenia typu MID.

- oferowane wodomierze i posiadają ważne karty katalogowe i deklaracje zgodności

- oferowane wodomierze są zamontowane od co najmniej 3 lat w przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5), ze wskazaniem ich danych i adresu, posiadają ważne cechy legalizacyjne i są produkowane w krajach Unii Europejskiej. Posiadają aktualne zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych  środków dowodowych na potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia

- spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

- W trybie podstawowym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach  zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

- wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń  powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń

- oświadczenie, że oferowane wodomierze są zamontowane od co najmniej 
3 lat w kilku przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5), posiadają ważne cechy legalizacyjne i są produkowane w krajach Unii Europejskiej. Posiadają aktualne zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający  może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania  ofert  podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków  dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe są już nieaktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Sposób obliczenia  ceny.

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ, jako cenę brutto ( z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena oferty stanowi wynagrodzenie stałe, jest niezmienna. Powinna obejmować koszty transportu (dostawy i odbioru) wodomierzy do Zakładu Wodociągów w Łomży oraz musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

- Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się przesłanki omyłki określone w paragrafie 25 ust.2 i 3.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

najniższa cena łączna brutto - waga 100 %

obliczona zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2a )

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100.

Ilość punktów będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

najniższa cena  łączna brutto z zaoferowanych ofert

Ilość punktów = -------------------------------------------------------             x  100

cena łączna brutto badanej oferty

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające  odrzuceniu.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej  cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub  oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Umowa winna być zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Termin na podpisanie umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Do postępowania prowadzonego na zasadach  Regulaminu nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, jeżeli wpłyną w terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty.

# Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23. Wykonawcy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23

- przez e-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl

- telefonicznie: 86 216 62 77

- Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie oraz poprzez e-mail iod@mpwik.lomza.pl

- Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne

Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

- Okres przechowywania danych. Dane wykonawcy pozyskane w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Komu przekazujemy dane? Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

- Uprawnienia przysługujące Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych

- prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp).

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

- uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Uprawnienia nieprzysługujące Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego     	zał. Nr 1

2. Formularz ofertowy								zał. Nr 2

3. Formularz cenowy 								zał. Nr 2a

3. Oświadczenia wykonawcy/ wykonawców wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia  	    										zał. Nr 3

4. Oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby		 		zał. Nr 4

5. Wykaz zrealizowanych  dostaw							zał. Nr 5